| Утверждаю: |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ООО «ГМС Групп» |  |
| ____________________В.И. Агафонов Согласовано: Технический директор ООО «ГМС Групп» __________________ А.В. Васин |  |

# Техническое задание

на выполнение работ по подбору вентиляционных решеток

по  объекту: «Многофункциональный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5.

Техническое задание

на выполнение работ по подбору вентиляционных решеток

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |

1.Общие данные.

| 1.1 | Объект и адрес | «Многофункциональный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Заказчик | ООО «ГМС Групп» |

2.Основные требования

| 2.1 | Состав и объем работ | Подбор конфигурации и конструктивного сечения вентиляционных решеток. Общий объем 166шт около 351,6 м². (Приложение-1) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Исходные данные | Тип-1 Коэффициент живого сечения (без учета рамы решетки) – не менее 0,45. 15% объема Тип-2 Коэффициент живого сечения – не менее 0,371 85% объема Материал конструкций –алюминиевый сплав. Цвет конструкций – RAL7001. Расчетная ветровая нагрузка – 2,5 кПа. Вентиляционные решетки должны иметь возможность установки в стоечно-ригельную систему, в качестве рамы вентрешетки должен быть предусмотрен уголок с лицевой стороны не более 40-43мм. Оптимально 40х2 для типа-2 и 40х100х2 для типа-1 В решетки должна быть интегрирована нерж.сетка, ячейка 15х15 толщина от1…до1,2мм с надежной фиксацией (возможно доп. вертикальные профили по решению завода изготовителя) По периметру решетки должны быть предусмотрены отверстия с шагом 400мм для крепления в фасадную систему Габариты решеток см. приложение-1: Срок службы не менее 50 лет |
| 2.3 | Требования к результатам работ | Список производителей вентиляционных решеток удовлетворяющих требованиям настоящего ТЗ. Чертежи сечений в формате DWG для каждого производителя. Срок изготовления для каждого производителя. |

Узел установки вентрешетки в фасадную конструкцию (рис.1)

Разработал______________________________________ Максимов М.А.       тел. +7(967) 007-57-77